## Slide 1: Elektrische Netzwerke
Nichtlineare Modellierung SS19

## Slide 2: Motivation/Hintergrund
Wie funktionieren Stromnetze?
Stromnetze werden hauptsächlich aktiv durch größere Kraftwerke kontrolliert/organisiert:
Elektrische Netzwerke

## Slide 3
  in Zukunft immer mehr dezentralisierte Quellen durch
  erneuerbare Energien
  Herausforderung, diese Netze zu kontrollieren
  Interesse, das Verhalten von Netzen zu untersuchen - in Hinblick auf Stabilität und Synchronisation
Motivation/Hintergrund
Elektrische Netzwerke

## Slide 4
Stromnetz besteht aus vielen Oszillatoren (in Deutschland mit ca 50Hz) mit unterschiedlichen Phasen
Stabiles Netz: gekoppelte Phasen, fast vollständig synchronisierter Zustand
Motivation/Hintergrund
Elektrische Netzwerke

## Slide 6: Herangehensweise und Ziel –
Basierend auf Artikel „Self-Organized Synchronization in Decentralized Power Grids” (Rohden et al. in: Physical Review Letters, 2012):
Wird ein System vom Oszillatoren untersucht
Eine Differenzialgleichung wird modelliert
wie kann man Stromnetze modellieren?
Elektrische Netzwerke

## Slide 7
Differenzialgleichung:
( steht für die Phase des j-ten Oszillators)
Elektrische Netzwerke
Herangehensweise/Ziel

## Slide 8
  Mithilfe von Runge-Kutta-Verfahren, Kuramoto-Modell, Graphentheorie
  Schließlich Untersuchung von verschiedenen Auswirkungen auf Netzwerk (in Kleingruppen, an Beispielen von z.B. Rumänien, Skandinavien)
Elektrische Netzwerke
Herangehensweise/Ziel

## Slide 9: Was ist Synchronisation?
Elektrische Netzwerke

## Slide 10
mittlere Phase
Phase des i-ten Oszillators
der rote Vektor entspricht der rechten Seite der Gleichung
er hat die Länge r
bei voller Synchronisation ist r = 1
Elektrische Netzwerke
Synchronisation
Ein Maß für die Synchronisation

## Slide 11
„Jeder-mit-jedem-Kopplung“
Änderung des i-ten Oszillators
natürliche Frequenz des i-ten Oszillators
Maß für die Synchronisation
mittlere Phase
Elektrische Netzwerke
Synchronisation
Kuramoto-Modell

## Slide 12
Elektrische Netzwerke
Synchronisation
Wie lösen wir diese Differentialgleichung?

## Slide 13: Das Runge-Kutta-4 Verfahren
Was wollen wir machen?
Lösen einer DGL 1. Ordnung:
Numerisch, mit Schrittweite h
Möglichst geringer Fehler
Angemessener Rechenaufwand
Elektrische Netzwerke

## Slide 14
Wie wollen wir das erreichen?
Ansatz:
mit
was ist ?
Elektrische Netzwerke
Runge-Kutta-4

## Slide 15
Steigung zwischen und bis zur Ordnung m Taylor-Entwickeln
    Fehlerordnung
Ansatz Taylor-Entwickeln
    Koeffizientenvergleich (Ab 2. Ordnung unbestimmtes Gleichungssystem)
Butcher-Tabellen
Elektrische Netzwerke
Runge-Kutta-4

## Slide 16
1. Ordnung: Eulerverfahren
2. Ordnung: Heunverfahren
4. Ordnung: Runge-Kutta-4:
  ()
Elektrische Netzwerke
Runge-Kutta-4

## Slide 17
  Koeffizienten: Butcher-Tabelle
Elektrische Netzwerke
Runge-Kutta-4
0 |  |  |  | 
1/2 | 1/2 |  |  | 
1/2 | 0 | 1/2 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
 | 1/6 | 1/3 | 1/3 | 1/6

## Slide 18
  Warum 4. Ordnung?
    Butcher-Barriere: für zu großer Rechenaufwand im Verhältnis zur Genauigkeit.
Elektrische Netzwerke
Runge-Kutta-4

## Slide 19: Graphentheorie
Ermöglicht vereinfachte abstrahierte Darstellung komplexer Netzwerke
Reale Positionen und Abstände irrelevant
Grundelemente sind: Knoten und Kanten
Ein paar Grundbegriffe:
  Zusammenhängend
  Vollständig
  Schlicht
Elektrische Netzwerke

## Slide 20
  Darstellung der Kopplung in Adjazenzmatrix
  Zeigt die Anzahl der Verbindungen zwischen zwei beliebigen Punkten
  Zeigt den Grad jedes Knotens:
  Kann uns die Kopplung für das Kuramoto-Modell angeben
Elektrische Netzwerke
Graphentheorie

## Slide 21: Ausblick
Synchronisation auch in Stromnetzen zwischen Versorgern und Verbrauchern
aktuell aktiv geregelt, anfällig für Störungen
Beispiele
Elektrische Netzwerke

## Slide 22
28.9.2003 Ausfall italienischer Raum durch Kurzschluss in Schweiz
  in Italien nicht schnell genug Lasten entfernt
  Kettenreaktion
  italienische Verbindung zu Nachbarn hin überlastet und abgeschaltet
  Eigenversorgung zu schwach
  Stromausfall
Elektrische Netzwerke
Ausblick

## Slide 23
    Ausfall Westeuropa durch schlecht geplante Abschaltung Hochspannungsleitung über Ems bei Papenburg
     Überlastung von Verbindungsleitungen
    Mitte Januar bis Anfang März 2018 Netzfrequenz zu gering, da in Zone Serbien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro 113GWh Energie zu wenig eingespeist
     Kaskadenausfälle, einzelne Störungen führen zu Kettenreaktion
Elektrische Netzwerke
Ausblick

## Slide 24
europäisches Stromnetz aufgebaut aus mehreren voneinander getrennten Verbundsystemen  Dreiphasenwechselstrom
Zukunftsmodell Supergrid (Kontinente überspannend, hoher Leitungsquerschnitt)
fängt Leistungsspitzen durch temporär hohe Einspeisung von erneuerbaren Energien ab
 stetigere Stromversorgung trotz fluktuierender erneuerbarer Energiequellen, besserer Austausch über weite Entfernungen, Bedarf an Speicherkraftwerken minimieren
Elektrische Netzwerke
Ausblick

## Slide 25
Neuerung: viele kleine statt wenige große Versorger
Funktionsweise: Hochspannungs-Gleichstromübertragung
Beispiele: Photovoltaik in Nordafrika, Offshore-Windparks, Wasserkraftwerke
Elektrische Netzwerke
Ausblick
Ausblick

## Slide 26
Stabilität soll getestet werden
 Modellierung mit Kuramoto, Graphentheorie
reale Stromnetze (Rumänien, Spanien) nachstellen und Parameter verändern
Elektrische Netzwerke
Ausblick
Ausblick